## Slide 1
AURIX MediRun
특정 상황으로 이해하는 AED 운반 보조 로봇 · 코드 기반 아키텍처
CODE-BASED
CALL → DECIDE → DRIVE
PROTECT → RECORD
MQTT 호출 · ROS 2 Pub/Sub · Nav2 Action
Arduino 안전 · Qt GUI · PostgreSQL
대표 상황 · 중앙 대합실 BTN_01

## Slide 2
AURIX MediRun
02
특정 상황 · 중앙 대합실 BTN_01
한 사람의 호출을 따라 전체 코드를 이해합니다
① 상황 발생
지하철 중앙 대합실에서
승객이 갑자기 쓰러짐
② 사람의 행동
BTN_01 호출
119 신고 · 응급조치
③ 로봇의 역할
HOME에서 AED를 싣고
중앙 대합실로 운반
→
→
역할 경계 | 로봇은 의료 판단을 하지 않습니다. AED 운반을 보조하고, 신고와 응급처치는 사람이 수행합니다.

## Slide 3
AURIX MediRun
03
현재 구현 범위
문서의 목표와 실제 런타임을 구분해야 구조가 정확해집니다
현재 실행
MQTT 호출
GUI MissionController
Nav2 이동
15cm 안전 게이트
PostgreSQL 기록
선택 실행
PS4 조종
Arduino LED / E-stop
SLAM·웨이포인트
회전·직진 시험
소스·설계 단계
medirun_msgs typed interface
분산 전체 미션 pipeline
실제 자동 도킹
ROS DB 보조 노드
현재 호출/미션 데이터는 주로 std_msgs/msg/String 안의 JSON을 사용합니다.

## Slide 4
AURIX MediRun
04
전체 배치 아키텍처
ESP32 · Raspberry Pi · PC/VM · PostgreSQL이 ROS 2 네트워크로 연결됩니다
ESP32
BTN_01
→
MQTT
Broker
→
PC / VM
mqtt_bridge → dispatcher
Qt GUI → Nav2
→
Raspberry Pi
TurtleBot3 · Camera
serial_bridge
Arduino
초음파 · 홀 · LED
↔
ROS 2 / CycloneDDS UDP
/scan · /odom · /tf · /cmd_vel
↔
PostgreSQL
호출 · 미션 · 기록

## Slide 5
AURIX MediRun
05
BTN_01 호출 처리 순서
MQTT 문자열이 실제 로봇 이동 목표가 되기까지
1
MQTT
BTN_01
→
2
SOS topic
String
→
3
검증
2s · 30%
→
4
Dispatch
JSON
→
5
DB 좌표
x · y · yaw
→
6
Queue
중복 제거
→
7
Nav2
Action goal
dispatch_request | { mission_id: UUID, button_id: BTN_01, request_source: sos_button }
GUI MissionController가 현재 단일 미션 조정자이며 중복 Nav2 goal을 막습니다.

## Slide 6
AURIX MediRun
06
예외 상황과 대기열
정상 흐름만큼 중요한 것은 반복 호출과 실패를 다루는 방식입니다
정상 호출
Idle이면 즉시 출발
DB와 이력 저장
중복 BTN_01
진행/대기 waypoint 검색
중복 무시 기록
추가 BTN_02
새 호출을 queue에 등록
현재 미션 뒤 처리
출동 거절
COOLDOWN · LOW_BATTERY
PAYLOAD_MISSING · NOT_READY
현재 배선 주의
callzone launch만 실행하면 payload / battery / readiness 발행자가 없어 dispatcher의 초기값을 사용합니다.
실운영 전 /arduino/payload_loaded와 /battery_state 통합이 필요합니다.

## Slide 7
AURIX MediRun
07
ROS 2 Pub / Sub / Type
Publisher=방송국 · Topic=채널 · Subscriber=라디오 · Type=방송 서식
Publisher
방송국
→
Topic + Type
채널 + 데이터 서식
→
Subscriber
라디오
mqtt_bridge → /medirun/sensor/sos_button [std_msgs/msg/String] → emergency_dispatcher
Nav2 smoother / behavior_server → /medirun/navigation/cmd_vel_raw [Twist] → safety_stop
OpenCR → /battery_state [sensor_msgs/msg/BatteryState] · LiDAR → /scan [LaserScan]

## Slide 8
AURIX MediRun
08
Nav2 이동과 위치 추정
이동은 진행률·취소·결과가 필요한 장기 작업이므로 Action을 사용합니다
NavigateToPose
Action
goal · feedback · cancel · result
AMCL + TF
지도 속 로봇 위치와
좌표계 관계 추정
Map + Costmap + LaserScan
경로와 장애물 공간 판단
→
→
접근 pose 검사
목표 앞 0.5m → 0.4m → 0.3m
cost < 90인 위치를 먼저 선택
GUI가 사용하는 입력
/amcl_pose · /odom · /scan
/global_costmap/costmap · TF
중복 goal은 atomic guard로 차단

## Slide 9
AURIX MediRun
09
장애물 안전 정지와 Arduino
Nav2 속도는 초음파 검사를 통과한 뒤에만 모터로 전달됩니다
Nav2
smoother +
BackUp / Spin
→
ultrasonic_safety_stop
front / rear ≤ 15cm 정지
> 15cm 즉시 해제
→
/cmd_vel
TurtleBot3 base
Arduino 센서
초음파 100ms · 중앙값 3개
홀 센서 · 버튼 · RGB LED
근접 timeout 보정
이전 값 ≤ 25cm이면
위험 거리 5cm로 간주
현재 상태
Nav2 recovery도 gate 통과
GUI teleop 정책은 별도 필요

## Slide 10
AURIX MediRun
10
운영 GUI · 한 화면에서 판단
일반 사용자 관제 + 관리자 SLAM·웨이포인트·시스템 관리
전체 사용자
운영 현황
실시간 관제
미션 관제
원격 제어
관리자 추가
지도 생성 · 웨이포인트
사용자 · 로봇 · 설정
주행 기록·호출 이력은 구현됐지만 현재 메뉴에서 숨김

## Slide 11
AURIX MediRun
11
PostgreSQL · 전 과정을 추적
호출은 화면에서 사라져도 판단·주행·영상 기록으로 남습니다
PostgreSQL
19 tables
계정 · 장비
aurix_user
robot · robot_session
호출 · 미션
call_button
mission
지도 · 경로
map · slam_job
waypoint_set · nav_goal_log
이벤트 · 감사
system_event · user_action
connection · control logs
주행 · 영상
driving_record
camera_recording · files
→
→
call_button = BTN_01 좌표의 기준 정보

## Slide 12
AURIX MediRun
12
핵심 파라미터 · 동작을 바꾸는 손잡이
숫자는 독립적이지 않습니다. 속도·센서 주기·공간 환경을 함께 시험해야 합니다
2s
호출
쿨다운
30%
배터리
거절 기준
15cm
전·후방
정지 거리
4s
정지
유지 시간
0.05m
지도
해상도
MQTT
192.168.230.9 : 1883
medirun/button
Arduino serial
9600 baud · 약 100ms sensor sample
Pi는 by-id device 권장

## Slide 13
AURIX MediRun
13
시험 결과와 현재 한계
ROS 내부 log 성능과 실제 물리 성능을 함께 측정해야 합니다
T-00 · 90° 회전
0.13° MAE
10 / 10 PASS
(log 기준)
T-01 · 0.45m 직진
0.002m MAE
10 / 10 PASS
(odom 기준)
물리 측정 주의
회전 약 4° 부족 관측
바퀴 미끄러짐·바닥 영향
ground truth 필요
우선 개선
① 실제 battery/payload 배선 ② typed medirun_msgs ③ 단일 조정자·패키징 정리
④ teleop 안전 정책 적용 ⑤ 모의 도킹 → 실제 도킹

## Slide 14
AURIX MEDIRUN
14
결론 · 호출에서 기록까지 하나의 흐름
중앙 대합실 BTN_01 상황을 코드가 어떻게 처리했는지 다시 연결합니다
CALL
MQTT
→
DECIDE
Queue
→
DRIVE
Nav2
→
PROTECT
15cm
→
RECORD
DB · Video
현재 핵심
GUI의 단일 미션 조정자가 DB 좌표와 Nav2 Action을 연결하고,
Arduino 초음파 안전 게이트가 최종 자율주행 속도를 보호합니다.
AED 운반을 돕는 신뢰 가능한 연결

## Slide 15
APPENDIX · CALL INPUT
15
부록 A1 · 호출 입력 아키텍처
Wi-Fi 버튼은 현재 호출 경로, 유선 Arduino 버튼은 namespace 통합이 필요합니다
Wi-Fi 호출 · 현재 연결
ESP32
GPIO 25
→
200ms
debounce
→
MQTT Broker
medirun/button
→
mqtt_bridge
→
/sos_button
String
유선 호출 · 변환 연결 필요
Arduino
A1/A2/A3
→
50ms
debounce
→
Serial BTN:*
→
serial_bridge
⇢
/arduino/button
→ /sos_button

## Slide 16
APPENDIX · DISPATCH
16
부록 A2 · 출동 검증 아키텍처
호출을 받았다고 바로 출발하지 않고 네 가지 조건을 순서대로 확인합니다
SOS · String
Payload · Bool
Battery · String
Readiness · String
↓
emergency_dispatcher
→
2초 쿨다운?
→
AED 적재?
→
배터리 ≥ 30%?
→
READY?
실패 → dispatch_rejection JSON
COOLDOWN · PAYLOAD · BATTERY · NOT_READY
통과 → UUID + dispatch_request JSON
→ GUI MissionRosInterface

## Slide 17
APPENDIX · MISSION
17
부록 A3 · 미션 대기열 아키텍처
GUI MissionController 하나가 좌표, 대기열, 상태와 Nav2 goal을 조정합니다
dispatch_request
String JSON
→
MissionRosInterface
JSON → Qt signal
→
MissionController
단일 조정자
DB 좌표
BTN_01
↔
동일 waypoint?
중복 무시
→
Waiting Queue
순서·상태 저장
→
Idle이면 시작
Starting
→
Nav2 Action
Navigating
상태 분기 | Completed · Cancelling · Diverting · ReturningHome · Failed → DB 이력

## Slide 18
APPENDIX · GUI
18
부록 A4 · GUI 내부 계층 아키텍처
화면과 ROS 2·DB를 직접 섞지 않고 Controller와 Service 계층으로 분리합니다
Qt Widgets · 사용자 화면
로그인 | 운영 현황 | 실시간 관제 | 미션 관제 | 원격 제어 | SLAM | 웨이포인트 | 관리
↓
DashboardCentralWidget · GuiApplicationController · MissionController · TeleopController
↓
ROS Service 계층
Nav2 · Mission · Camera · Battery · Sensor
DB Service 계층
Auth · Robot · MissionStorage · Operations · Record
ROS 2 Graph · 별도 executor thread
PostgreSQL · Qt SQL

## Slide 19
APPENDIX · ARDUINO
19
부록 A5 · Arduino 센서·출력 아키텍처
센서 입력은 펌웨어에서 필터링된 뒤 Pi serial_bridge가 typed topic으로 변환합니다
전·후방
초음파
홀 센서
AED 적재
버튼
A1/A2/A3
RGB LED
명령 출력
100ms / debounce
중앙값 3개
↓
all_in_one_module.ino → USB Serial 9600
↓
Raspberry Pi · serial_bridge
↓
↓
↓
↑
distance · Int32
payload · Bool
button · String
LED / buzzer command

## Slide 20
APPENDIX · SAFETY
20
부록 A6 · 자율주행 안전 게이트
속도 방향과 전·후방 거리를 함께 보고 정지 또는 통과를 결정합니다
Nav2 smoother +
BackUp / Spin
cmd_vel_raw · Twist
front · Int32
rear · Int32
→
ultrasonic_safety_stop
전진 + front ≤ 15cm?
후진 + rear ≤ 15cm?
회전 + 둘 중 하나 ≤ 15cm?
위험: linear.x / angular.z = 0
→
안전
원래 Twist 통과
위험
15cm 초과까지 정지
최종 /cmd_vel → TurtleBot3 · 현재 GUI/PS4 teleop은 gate 우회

## Slide 21
APPENDIX · SLAM
21
부록 A7 · SLAM·웨이포인트 아키텍처
센서 준비와 TF 충돌을 확인하고 새 지도를 저장한 뒤 목적지 좌표로 사용합니다
/scan
/odom
/tf · tf_static
→
센서 health
준비 확인
→
Nav2/AMCL
Lifecycle pause
→
Cartographer
/map
→
map_saver
PGM + YAML
↓
Waypoint Management
지도 클릭 · 방향 드래그
좌표 편집
호출구역 · 경유점 · HOME
HOME은 정확히 1개
저장·사용
YAML + DB call_button
Nav2 시험 주행
→
→
TF 충돌 방지: localization/navigation pause 후 매핑

## Slide 22
APPENDIX · RECORDING
22
부록 A8 · 주행·영상 기록 아키텍처
실시간 데이터와 MP4를 같은 주행 세션에 묶어 장애 분석과 재생에 사용합니다
/amcl_pose
/odom
/battery_state
camera compressed
→
DrivingRecordService
1Hz 위치·속도·배터리
주행 세션 start/finish
VideoRecorder
FPS warm-up → MP4
→
driving_session
driving_record
camera_session
camera_recording
MP4 file
→
Records Playback
위치·시간·영상 재생
현재 사이드바 숨김

## Slide 23
APPENDIX · LAUNCH
23
부록 A9 · 시스템 기동 아키텍처
PC/VM과 Raspberry Pi의 launch 책임을 분리하고 같은 CycloneDDS graph에서 연결합니다
PC / VM
scripts/run.sh
↓
bringup.launch.py
Nav2 · safety_stop · GUI
map · use_rviz · use_gui
run_callzone.sh
↓
callzone_bringup
mqtt_bridge
emergency_dispatcher
Raspberry Pi
robot_with_arduino.launch.py
TurtleBot3 driver · Camera · serial_bridge
LED · E-stop · Audio · optional MQTT bridge
CycloneDDS UDP · 동일 ROS_DOMAIN · Pi ↔ PC topic/action/service

## Slide 24
APPENDIX
24
부록 A10 · 핵심 Pub / Sub / Type
질의응답용 · 현재 실행 경로 중심
호출 · 미션
mqtt_bridge
PUB /medirun/sensor/sos_button String
PUB /medirun/sensor/sos_status String
emergency_dispatcher
SUB sos_button String
SUB payload_loaded Bool
SUB readiness String · battery String
PUB dispatch_request / rejection String JSON
GUI Mission bridge
SUB dispatch_request · state · nav/status String
PUB ui/mission_command String JSON
주행 · 센서
GUI / Nav2
SUB amcl_pose PoseWithCovarianceStamped
SUB costmap OccupancyGrid · scan LaserScan
SUB odom Odometry · tf TFMessage
PUB initialpose · speed_limit · cmd_vel
ACTION NavigateToPose · FollowWaypoints
serial_bridge
PUB front/rear Int32 · payload Bool
PUB button/status String
SUB led String · buzzer Bool
safety_stop
SUB distance Int32 · cmd_vel_raw Twist
PUB /cmd_vel Twist

## Slide 25
APPENDIX
25
부록 A11 · Parameter 빠른 참조
질의응답용 · 실제 current path와 선택형 값을 구분
현재 실행 경로
mqtt_bridge
broker_host: 192.168.230.9
broker_port: 1883
mqtt_topic: medirun/button
emergency_dispatcher
battery_reject_percent: 30.0
call_cooldown_sec: 2.0
ultrasonic_safety_stop
front_stop_distance_cm: 15
rear_stop_distance_cm: 15
hold_duration_sec: 0.0
serial_bridge
port: /dev/ttyACM0 또는 by-id
baud: 9600
선택형 · 시험
mission_manager
arrival_timeout_sec: 180.0
return_delay: 15.0
home: HOME · docking: DOCK
simulate_navigation: true
PS4 teleop
linear/angular: 0.22 / 2.84
turbo: 0.26 / 3.2
T-00 rotation
angle: 90° · speed: 0.35
tolerance: 3° · loop: 20Hz
T-01 straight
distance: 0.45m · speed: 0.10
tolerance: 0.01m · heading_kp: 1.5